气瓶充装评审需提供的资源条件和书面材料

1、政府相关部门（立项、规划、城建、消防）的建站批准文件及消防年度检查报告，并各复印两份；

2、营业执照原件及复印件两份；

3、换证单位的气瓶充装证书原件及复印件两份；

4、站长持有的《特种设备作业人员证》（质量技术监督部门颁发）；

5、技术负责人持有的职称证书（一般为人事部门颁发），要求有中级（工程师）以上职称相关专业；

6、气瓶充装人员持有的《特种设备作业人员证》（质量技术监督部门颁发），每种气体每班至少2人；

7、气瓶充装前后检查人员持有的《特种设备作业人员证》（质量技术监督部门颁发），每种气体每班至少1人；

8、气站设计图纸；

9、压力容器、压力管道等特种设备制造、安装的原始资料，如安装监督检验报告、压力容器注册使用登记证等；

10、所有压力表、计量器具等的检定证书；

11、压力容器及安全附件的定期检验、校验报告；

12、所有自有产权气瓶的登记台帐和档案；

13、瓶体上张贴的警示标签和充装标签；

14、永久气体充装必须配备防错装接头；

15、⑴、液化气体（包括液化石油气）必须有专用的复称衡器；

⑵、液化石油气必须安装超装自动切断气源的装置；

⑶、其它液化气体必须安装超装自动报警装置。

16、溶解乙炔充装必须有测量瓶内余压、剩余丙酮量和补加丙酮的装置，有冷却喷淋和紧急喷淋装置，有可靠水源；

17、氢、氧、氮气体充装必须配备抽真空装置；

18、有判明瓶内残液、残气性质的可靠措施；易燃、有毒介质，应当有处理残液、残气设施；

19、配备与所充气体相适应的气体分析检测、压力计量、温度计量、称重衡器和浓度报警仪器；

20、气站内部对气瓶充装、装卸、搬运和收发等人员的安全培训记录。

21、近期各种气体的《气瓶充装前后检查和充装记录》和各项工作记录。

21、按《气瓶充装许可规则》附录B的要求建立《质量管理手册》。要有手册正式颁布实施的文件；有站长、技术负责人、充装人员、充装检查人员、安全员、化验员、设备维修人员、运输人员等人员的任命文件和岗位责任制；并绘制组织机构图、质量管理体系图、工艺流程图；按附录B3的要求制定各项管理制度；按附录B4的要求制定各项安全技术操作规程；按附录B5的要求把工作记录附在《质量管理手册》中。